## Slide 1: Πειράματα φυσικής με το Multilog

## Slide 2: Απλή αρμονική ταλάντωση
Στόχοι του πειράματος
Επιβεβαίωση της αρμονικής μεταβολής της τιμής της απομάκρυνσης ενός κινητού από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο, αν αυτό εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση.
• Επιβεβαίωση της αρμονικής μεταβολής της τιμής της συνισταμένης δύναμης, η οποία ασκείται σε σώμα που εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, σε συνάρτηση με το χρόνο.
• Επιβεβαίωση της αντίθεσης φάσης που εμφανίζουν κατά τη διάρκεια απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος, οι τιμές της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας του και της συνισταμένης δύναμης που ασκείται σ’ αυτό.
• Επιβεβαίωση της γραμμικής μεταβολής των τιμών της συνισταμένης δύναμης στο σώμα, σε συνάρτηση με τις τιμές της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας του.
• Επιβεβαίωση της σχέσης ανάμεσα στην περίοδο της απλής αρμονικής ταλάντωσης ενός σώματος και της σταθεράς επαναφοράς της ταλάντωσης του σώματος.

## Slide 3: Το θεωρητικό πλαίσιο
Η ικανή και αναγκαία συνθήκη ώστε να εκτελέσει ένα σώμα (υλικό σημείο του), απλή αρμονική ταλάντωση είναι να δέχεται συνισταμένη δύναμη της μορφής :
ΣF = - D.x
όταν απομακρύνεται κατά x από τη θέση ισορροπίας του.
Αν η παραπάνω συνθήκη ικανοποιείται, τότε η απομάκρυνση του σώματος από τη θέση ισορροπίας του σε συνάρτηση με το χρόνο μεταβάλλεται αρμονικά, δηλαδή αποδίδεται από συνάρτηση της μορφής:
x = Aημ(2πf.t + φ0) (1)
όπου Α το πλάτος της ταλάντωσης, f η συχνότητά της και φ0 η αρχική φάση της.
Κάτω από τις παραπάνω προϋποθέσεις η συνισταμένη δύναμη μεταβάλλεται αντίστοιχα σε συνάρτηση με το χρόνο σύμφωνα με τη σχέση
ΣF = - DAημ(2πf.t + φ0) (2)

## Slide 4
Από τις σχέσεις (1) και (2) προκύπτει ότι ανάμεσα στις τιμές της συνισταμένης δύναμης και της απομάκρυνσης του σώματος από τη θέση ισορροπίας του παρατηρείται συνεχώς αντίθεση φάσης καθώς το σώμα εκτελεί απλή αρμονική ταλάντωση, ενώ η γραφική παράσταση δύναμης – απομάκρυνσης πρέπει να προκύπτει ευθεία γραμμή με κλίση:
│εφφ│= D
Η περίοδος της ταλάντωσης σχετίζεται με τη μάζα του σώματος και τη σταθερά επαναφοράς με τη σχέση:
T = 2π ή D =

## Slide 5: Εξοπλισμός
• Μάζα συνδεμένη με ελατήριο (των οποίων το σύστημα να δίνει ταλάντωση με συχνότητα 0,5 – 2 Hz και πλάτος 5 – 20 cm.
• Αισθητήρας δύναμης.
• Αισθητήρας απόστασης.
• Σύστημα στήριξης του αισθητήρα δύναμης και του ελατηρίου.
• Multilog.
Χρησιμοποιείστε το μετασχηματιστή AC/DC για τροφοδοσία του Multilog, γιατί ο αισθητήρας απόστασης χρησιμοποιεί ρεύμα μέχρι 100 mA που δεν μπορεί να δώσει η εσωτερική του μπαταρία.

## Slide 6: Σύνδεση εξοπλισμού
1. Συνδέουμε το Multilog στον υπολογιστή μας.
2. Ανοίγουμε το Multilog.
3. Συνδέουμε τον αισθητήρα απόστασης στην είσοδο I/01.
4. Συνδέουμε τον αισθητήρα της δύναμης στην είσοδοI/02.
Οι αισθητήρες συνδέονται στις αντίστοιχες εισόδους, ενώ το Multilog είναι ανοικτό ο ορισμός του από το χρήστη. Η σύνδεση γίνεται με τα απλά καλώδια (mini – din). Η (on) και το Multilog αναγνωρίζει αυτόματα το είδος του αισθητήρα χωρίς να απαιτείται μια άκρη του καλωδίου συνδέεται στο Multilog τοποθετώντας το με τα βελάκια προς τα πάνω και η άλλη άκρη του στον αισθητήρα με τα βελάκια προς τα κάτω.

## Slide 7: 6. Ρυθμίζουμε το Multilog είτε από το πληκτρολόγιό του, είτε μέσα από το λογισμικό DB – Lab από το μενού Καταγραφέας επιλέγοντας τον Πίνακα ελέγχου
5. Ακολουθούμε τη συνδεσμολογία της εικόνας
- Κρεμάμε το ελατήριο στον αισθητήρα της δύναμης.
- Κρεμάμε τη μάζα στο κάτω άκρο του ελατηρίου.
- Τοποθετούμε τον αισθητήρα απόστασης κάτω από τη μάζα. Η απόσταση της μάζας από τον αισθητήρα πρέπει να είναι από 50 cm μέχρι 4,96m

## Slide 8: Ρυθμίσεις Multilog
• Είσοδος 1 (Input 1) : αισθητήρας απόστασης.
• Είσοδος 1 (Input 2) : αισθητήρας δύναμης.
• Ρυθμός : 25/s
• Δείγματα (Samples) : 100
• Σκανδαλισμός (Trig) : Μη ενεργός (Not Active).

## Slide 9: Εκτέλεση του πειράματος
1. Χρησιμοποιήσαμε τη μάζα των 500 gr και το ελατήριο από τη συσκευή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.
2. Ισορροπήσαμε τη μάζα στο άκρο του ελατηρίου και σε απόσταση 60 cm από τον αισθητήρα απόστασης, όπως την μετρήσαμε με τη βοήθεια μετροταινίας. (Ο αισθητήρας ήταν στο πάτωμα, ακριβώς κάτω από τη μάζα των 500 gr ώστε να την «βλέπει»).
3. Θέσαμε σε λειτουργία (on) το Multilog και μετά συνδέσαμε στην είσοδο I/1 τον αισθητήρα απόστασης και στην είσοδο I/2 τον αισθητήρα δύναμης.
4. Από τη οθόνη του P/C (με διπλό «κλίκ») ανοίξαμε το DB/Lab και επιλέξαμε Καταγραφέας και στο μενού τον Πίνακα ελέγχου και επιλέγουμε :
Σημεία (Samples) : 100
Ρυθμός : 25/s

## Slide 10: «Πατάμε» λήψη δεδομένων και καταγράφουμε την απόσταση και τη δύναμη σε συνάρτηση με το χρόνο, καθώς το σώμα ισορροπεί στο άκρο του ελατηρίου. Κατά προσέγγιση προκύπτει διάγραμμα με δύο ευθείες παράλληλες στον άξονα χρόνου. Με διπλό (αριστερό) «κλίκ» στη γραφική παράσταση απόστασης – χρόνου βρίσκουμε την αρχική απόσταση (d0) του σώματος (500 Kg) από τον αισθητήρα απόστασης. Ομοίως από τη γραφική παράσταση δύναμης – χρόνου μαθαίνουμε την αρχική δύναμη (F0) που καταγράφει ο αντίστοιχος αισθητήρας. Στο δικό μας πείραμα βρήκαμε τις τιμές : d0 = + 0,6 m F0 = - 5,544 N Από τις τιμές που κατέγραψαν αρχικά οι αισθητήρες γίνεται φανερό ότι ο αισθητήρας απόστασης καταγράφει απομακρύνσεις από αυτόν με θετικά προς τα πάνω, ενώ ο αισθητήρας δύναμης καταγράφει τις δυνάμεις που δέχεται προς τα κάτω με αρνητικές τιμές.

## Slide 11: 6. Απομακρύνουμε κατακόρυφα το σώμα περίπου 10 cm από τη θέση ισορροπίας του και αφήνουμε να εκτελεί ταλαντώσεις

## Slide 12: Περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα ώστε να σταματήσουν οι οριζόντιες κινήσεις του σώματος και πατάμε «λήψη δεδομένων». Καταγράφονται σε κοινό διάγραμμα οι τιμές απομάκρυνσης του σώματος από τον αισθητήρα απόστασης και οι τιμές της δύναμης που δέχεται ο αισθητήρας δύναμης, σε συνάρτηση με το χρόνο. Στο δικό μας πείραμα προέκυψε το διάγραμμα που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα .

## Slide 14: Ακολουθεί Ανάλυση των δεδομένων από όπου παιρνουμε τις ακόλουθες γραφικές παραστάσεις Διάγραμμα απομάκρυνσης – χρόνου:

## Slide 15: Διάγραμμα δύναμης-χρόνου

## Slide 16: Κοινό διάγραμμα δύναμης-χρόνου και απομάκρυνσης-χρόνου

## Slide 17: Διάγραμμα δύναμης-απομάκρυνσης